Contenu du kit " bidon ventral "

- 1 Bidon en deux parties époxy/verre

- 1 plaque CTP 3 x 30 x 280.

- 1 rail samba 10 x 20 x 310.

- 2 Ecrous noyés + vis nylon .

Notice du bidon ventral

Ce bidon vous permettra d’utiliser soit 1ou 2  poches a plasma de 1 litre chaque une ou bien une bouteille type Arvi de 1.25 litre ou 2 bouteilles type Sanpelegrino de 1 litre chaque une.

Le bidon ventral se compose de deux parties.

- Coller sur la plaque en CTP deux écrous noyés selon les possibilité de fixation de votre modèle

.

- Coller sur la partie la plus grande du bidon et a l’intérieur cette plaque CTP .

La partie avant devra pouvoir se démonter. Pour ce faire fixer à l'aide de 3 vis cette pièce.

- Coller sur votre fuselage le rail support du bidon. ( la position idéale du bidon est le centre de gravité du modèle). Ce rail devra toujours donner un angle piqueur au bidon.

- Repérer les emplacements des deux vis de fixation et percer le rail.

FIXATION DU RAIL SOUS LE RAFALE        FIXATION DU BIDON SOUS LE RAFALE

FIXATION DU RAIL et du BIDON  SOUS L’AILE DU MIRAGE

Positionner vos deux poches à kéro dans votre bidon. ( contrôler qu'il n'y a aucune parties coupante à l'intérieur du bidon),

Vous assurez que les tubes de sorties soient bien positionner verticalement .

Sur la poche AR. nous vous conseillons d'accrocher a l'aide d'un fil de laiton le tube pour qu'il ne risque pas de tourner

PRINCIPE DE REMPLISSAGE DES POCHES DANS LE BIDON VENTRAL

L'intérêt d'utiliser des poches intégrées à un réservoir, est que celles-ci fonctionnent sans risque d'aspirer de bulles d'air.

Pour cela, il faut impérativement respecter la procédure de remplissage suivante :

- Purger les poches en les vidant avec la pompe, jusqu'à ce que les poches soient complètement aplaties, c'est à dire absolument vides d'air et de carburant .

- Fermer le robinet de la durite de votre modèle et de votre durite de remplissage

- déconnecter la durite de remplissage

- Purger votre durite de remplissage pour enlever toutes les bulles et refermer votre robinet

- Reconnecter

- Ouvrir vos deux robinets

- Remplir la quantité nécessaire de carburant à l'aide d'un bidon gradué. ( soit 2 litres100 pour le bidon ventral )

- Avant de déconnecter INVERSER votre pompe et purger 0L100 pour aspirer les bulles résiduelle ( a l'intérieur des poches pour bidon en partie haute,  il y a un trou de purge qui permet d'aspirer les dernière bulles éventuelles)

- Fermer vos deux robinet et déconnecter

- Répéter cette opération avant chaque vol.

# CONFECTION D’UN RESERVOIR DE 2L AVEC 2 BOUTEILLES D’EAU