MIRAGE 2000

CONTENU DU KIT

- 1 Fuselage

- 2 Entrées d'air			(

- 1 Trappe conduit avant			)

- 1 Trappe fuselage			(

- 1 Conduit moteur			) ( moulés fibre epoxy

- 1 Conduit arrière			(    gelcoat gris)

- 1 Tuyère de sortie			)

__________________

- 1 Verrière transparente			(

- 8 Caches gouvernes			) (thermoformés)

- 2 Souris				(

- 1 Perche ravitaillement			)

___________________

- 1 Aile sandwich fibre Airex avec supports train et ailerons installés

- 1 Dérive sandwich fibre Airex

___________________

- Couples découpés  ( installés sur version ARF )

- 2 Planches autocollants

-  Plan  et CD photos

KIT MIRAGE 2000 ZNLINE

Ce Kit est conçu pour présenter le moins de travail de construction possible. Il a été conçu pour l’emploi des réacteurs type Merlin VT80-M100X  -  P100RX  ou similaire.

Pour obtenir les meilleures performances, il est nécessaire d’employer une radio présentant la possibilité d’un mixage pour aile delta (profondeur / ailerons)

L’ensemble de la gouverne devra fonctionner en profondeur et l’extremitée en aileron.

Calage neutre élevons : haut gouverne en prolongement du Karman arrière.

Débattement profondeur (à l’emplanture) :

Montée :  28 mm Long /  25 mm Court

(exponentiel 15 %)

Descente : 28 mm Long /  25 mm Court

Débattement aileron (au saumon) :

Montée : 15 mm Long  /  10 mm Court

(exponentiel 15 %)

Descente : 15 mm Long  /  10 mm Court

Centrage	Réservoirs vide

(Avec bidon pour 2L5  de kéro ) et train sorti :
		250 à 260 mm à l’arrière de l’avant de l’aile

Avec poche dans aile pour 1L5  : 260 à 270mm à l’arrière de l’avant 		de l’aile

Réception	Antenne récepteur à l’extérieur du modèle. (2.4Ghz Futaba recommandée et interface servos Emcotec/Powerbox)

#### MODELE REDUIT D'AVION RADIOCOMMANDE POUR ADULTES

L'utilisation de ce type de matériel doit être faite en conformité avec la réglementation afférente aux modèles réduits à propulsion turbine ou réacteur radiocommandés et s'appliquant aux Pays d'utilisation.

La Société ZN en tant que fabriquant de kits, n’ayant aucun contrôle sur le montage du modèle, ne peut en aucun cas, être tenu pour responsable de problèmes lies a un assemblage non conforme.